Załącznik do postępowania 61/TR/2017 – Dostawa i montaż urządzeń:

- Brama wjazdowa dwuskrzydłowa uchylna z napędami o wymiarach 7000x1650

z symetrycznym podziałem

Specyfikacja minimalnych wymagań:

  - pokrycie elementów stalowych ocynk ogniowy i lakier proszkowy (kolor – taki jak ogrodzenie)

  - brama w wykonaniu konstrukcji ramowej z profilu, wypełnienie profil 25x25

  - napęd bramy wyposażony w dwa siłowniki, centrala, fotokomórka, sygnalizator pracy

  - automatyka, układy napędu, bezpieczeństwa, sygnalizacji przystosowane do pracy intensywnej – wykonanie dla warunków zewnętrznych

  - układ sterowania otwieraniem lokalny w portierni

  - układ sterowania zdalny - moduł GSM z programowaniem uprawnionych numerów.

Zakres montażu:

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych (fundamenty, przepusty drogowe dla instalacji zasilania siłownika, kurtyny bezpieczeństwa, sygnalizacji).

- montaż bramy z regulacją

- montaż i uruchomienie automatyki

- szkolenie z obsługi i programowania.

- Furtka uchylna z napędem o wymiarach 1100 x1500

Specyfikacja minimalnych wymagań:

  - pokrycie elementów stalowych ocynk ogniowy i lakier proszkowy (kolor – taki jak ogrodzenie)

  - furtka w wykonaniu konstrukcji ramowej z profilu, wypełnienie profil 25x25 wyposażona w zamek

z wkładką, dwustronny uchwyt.

  - napęd furki wyposażony w siłownik, centrala, zamek elektromagnetyczny, fotokomórka

  - automatyka, układ napędu, bezpieczeństwa, sygnalizacji przystosowane do pracy intensywnej – wykonanie dla warunków zewnętrznych

  - układ sterowania otwieraniem lokalny w portierni przystosowany do współpracy 
z istniejącym video-domofonem „domophone” firmy AC SOFTWARE Sp. z o.o. (dwa niezależne przekaźniki dla furtki i bramy 48DC/24VAC/1,6A)

Zakres montażu:

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych (fundamenty, przepusty dla instalacji zasilania siłownika, kurtyny bezpieczeństwa).

- montaż furtki, słupów z regulacją

- montaż i uruchomienie automatyki

- szkolenie z obsługi i programowania.

- Szlaban drogowy z podporą 7 m

Specyfikacja minimalnych wymagań:

  - napęd szlabanu wyposażony w siłownik, centralę, fotokomórkę, sygnalizator pracy

  - automatyka, układ napędu, bezpieczeństwa, sygnalizacji przystosowane do pracy intensywnej – wykonanie dla warunków zewnętrznych

  - układ sterowania otwieraniem lokalny w portierni

  - układ sterowania zdalny - moduł GSM z programowaniem uprawnionych numerów.

Zakres montażu:

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych (fundament, przepust drogowy dla instalacji kurtyny bezpieczeństwa).

- montaż szlabanu z regulacją

- montaż i uruchomienie automatyki

- szkolenie z obsługi i programowania.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Doprowadzenie zasilania do urządzeń według wytycznych oferenta po stronie zamawiającego.